РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ScratchDuino.Робоплатформа

Санкт-Петербург

2015

ЗАО «Тырнет»

ScratchDuino.Робоплатформа

Санкт-Петербург

ЗАО «Тырнет»

2015

Печатается по заказу

ЗАО «Тырнет»

Рецензенты:

— доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой методики технологического образования РГПУ им. А. И. Герцена И. Б. Готская;

— кандидат педагогических наук, учитель информатики, заместитель директора по опытно-экспериментальной работе ГБОУ СОШ № 169 с углубленным изучением английского языка (г. Санкт-Петербург) Ю. А. Вин-ницкий.

Вострикова Е. А.

ScratchDuino.Робоплатформа: руководство пользователя / Е. А. Вострикова, Л. С. Захаров, Е. А. Львова. — Санкт-Петербург: Множительный центр ЗАО «Тырнет», 2015. — 67 с.

Редактор: Е. В. Толстякова

Руководство пользователя предназначено для учителей школ, педагогов дополнительного образования, родителей — пользователей ScratchDuino. Робоплатформы, электронного комплекса с датчиками света, линии, касания, инфракрасным «глазом», а также модулями для создания собственных датчиков.

В данном руководстве представлены инструкции по установке программного обеспечения для операционных систем Windows, Linux, Mac OS и Android; сведения о составе коробочной версии, описание датчиков (сенсоров); краткая информация о ПО ScratchDuino2; примеры готовых скриптов; инструкции по регистрации и размещению собственных проектов на пор-тале wiki.scratchduino.ru, а также примеры организации сотрудничества детей и взрослых в рамках фестиваля «Свободная робототехника ScratchDuino»

© ЗАО «Тырнет»

Содержание

Введение	4

1. Установка программного обеспечения для ScratchDuino.Робоплатформы	5

1.1. Семейство ОС Windows	5

1.2. Семейство ОС Linux	6

1.3. Семейство Mac OS	8

1.4. Семейство ОС Android	10

1.5. Arduino IDE	13

1.6. Запуск программного обеспечения с USB-накопителя
без установки на жёсткий диск	13

2. Подключение ScratchDuino.Робоплатформы к компьютеру	16

2.1. Подсоединение ScratchDuino.Робоплатформы через USB-кабель	16

2.2. Управление ScratchDuino.Робоплатформой через Bluetooth	17

2.2.1. Bluetooth-соединение ScratchDuino.Робоплатформы в ОС Windows	19

2.2.2. Bluetooth-соединение ScratchDuino.Робоплатформы в ОС Linux	20

2.2.3. Bluetooth-соединение ScratchDuino.Робоплатформы в Mac OS	21

3. Подготовка к выполнению проектов	23

3.1. Состав комплекта	23

3.2. Начинаем работу!	24

3.3. Подготовка поля для творчества и турниров	26

4. Тестирование и калибровка датчиков	29

4.1. Подключение датчиков	31

5. Среда программирования ScratchDuino	33

5.1. Основные понятия Scratch и ScratchDuino2	33

5.2. Основные типы алгоритмов ScratchDuino2	35

5.2.1. Линейные алгоритмы	35

5.2.2. Алгоритмы циклической структуры	38

6. Совместная работа датчиков и мотора	40

6.1. Датчик касания	40

6.1.1. Алгоритмы ветвления	40

6.1.2. Порядок «сборки» блока проверки условия	42

6.1.3. Приём редактирования скрипта	42

6.2. Датчик линии	43

6.3. Датчик света	44

6.4. Датчик ИК-глаз	46

6.6. Совместная работа ScratchDuino.Робоплатформы и ScratchDuino.Лаборатории	47

7. Отличия ScratchDuino от ScratchDuino 2.0	51

8. Развиваем сообщество единомышленников	53

8.1. Регистрация на wiki-портале проекта ScratchDuino	53

8.2. Размещение фестивальной работы на wiki.scratchduino.ru	58

8.3. Правила обсуждения фестивальных проектов на портале wiki.scratchduino.ru	61

9. Информация о проекте	64

Приложение	65

Положение о фестивале «Свободная робототехника ScratchDuino»	65

# Введение

ScratchDuino.Робоплатформа (см. образцы на рисунке ниже) — это образовательный набор для конструирования робота. Данное полноценное решение объединяет программные и аппаратные компоненты в одном расширяемом комплекте. Его аппаратная часть построена по модульному принципу и несложна в сборке благодаря креплениям на магнитах.

С помощью ScratchDuino.Робоплатформы вы сразу же сможете собирать и обрабатывать данные в соответствии с программой, созданной вами на языке Scratch. Опытные пользователи могут глубже изучить программирование для ScratchDuino.Робоплатформы, используя интегрированную среду разработчика Arduino.

Кроме того, в комплекте поставляются два пустых модуля. Изобретатели могут применить их для создания собственных датчиков.

Проект ScratchDuino полностью открыт, и тем, кто захочет собрать Scratch-Duino с нуля самостоятельно, доступны все чертежи и сборочные схемы.

Успехов вам в освоении ScratchDuino.Робоплатформы!

# 1. Установка программного обеспечения
для ScratchDuino.Робоплатформы

Данное руководство описывает установку и функционирование визуальной среды программирования ScratchDuino 2.0. Инструкции по установке и функционированию предыдущей версии, ScratchDuino 1.4, можно найти на файл-сервере проекта — http://files.scratchduino.ru/Инструкции/.

## 1.1. Семейство ОС Windows

Для успешной работы с Робоплатформой под ОС Windows необхо-димо установить визуальную среду программирования Scratch-Duino 2.0.

Это программное обеспечение (далее — ПО) можно взять из следующих источников:

— с USB-накопителя, поставляемого в комплекте со ScratchDuino.Лабо-ратория;

— с файл-сервера проекта — http://files.scratchduino.ru/.

Для установки ScratchDuino 2.0:

1. Запустите инсталляционный файл ../Software/Windows/
Scratchduino2.0.exe с USB накопителя, либо скачайте и запустите инсталляционный файл с сервера, находящийся в папке

http://files.scratchduino.ru/Software /Scratchduino2.0/Windows/.

2. Следуйте указаниям Мастера установки (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Вид диалоговых окон Мастера установки.

Результат: через несколько секунд на рабочем столе (или в списке программ кнопки Пуск, это зависит от индивидуальных настроек) появится иконка ScratchDuino2 (рис. 1.2).

Рис. 1.2. ScratchDuino 2.0 в меню кнопки Пуск 
и иконка запуска ScratchDuino 2.0 на рабочем столе.

Примечание: если требуется обновить ScratchDuino 2.0 до более свежей версии, старую версию предварительно следует удалить.

## 1.2. Семейство ОС Linux

Для установки ПО ScratchDuino 2.0 под ОС семейства GNU/
Linux можно воспользоваться USB-накопителем, поставляемым в комплекте со ScratchDuino.Робоплатформой (пакеты находятся в папке ../Software/Scratchduino2.0), или скачать пакеты с файл-сервера проекта—

http://files.scratchduino.ru/Software/ScratchDuino2.0/Linux/.

Процессы установки в обоих случаях одинаковы. Программное обеспечение ScratchDuino совместимо с операционными системами Ubuntu 12.xx и новее, Debian 8, Fedora 20+.

— Для установки ScratchDuino 2.0 в 64-битном Deb-дистрибутиве выберите пакеты scratchduino2-common-2.x.x.x64.deb и scratchduino2.x.x.deb.

— Для установки ScratchDuino 2.0 в 32-битном Deb-дистрибутиве выберите пакеты scratchduino2-common-2.x.x.x32.deb и scratchduino2.x.x.deb.

— Для установки Scratchduino 2. 0 в 32-битном RPM-дистрибутиве выберите пакет scratchduino2-XXX.i686.rpm.

— Для установки Scratchduino 2. 0 в 64-битном RPM-дистрибутиве выберите пакет scratchduino2-XXX.x86_64.rpm.

Пакеты можно установить либо через графический интерфейс пользователя (GUI), либо c использованием консоли.

Для установки в графическом режиме просто щёлкните мышью по пакету, и появится GUI инсталлятора. На рис. 1.3 показан графический интерфейс Центра приложений Ubuntu [Ubuntu Software Center], установленного по умолчанию.

Рис. 1.3. Установка пакета через Центр приложений Ubuntu.

Щёлкните по кнопке Установить [Install]. Все необходимые для пакета зависимости установятся автоматически. В процессе установки вас попросят указать пароль администратора (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Запрос на авторизацию.

Кроме того, вы получите предупреждение, что все пользователи будут добавлены в группу dialout, для обеспечения возможности их работы с COM-портом. В этом диалоговом окне щёлкните по OK (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Добавление пользователей в группу dialout.

Если у вас нет графической утилиты управления пакетами или вам просто привычнее работать в консоли, вы можете установить Deb-пакеты Scratch-Duino с помощью утилиты dpkg:

sudo dpkg -i имя_пакета

С первого раза пакеты успешно не установятся из-за наличия неразрешенных зависимостей. Для разрешения зависимостей запустите команду sudo apt-get install -f. Когда все зависимости установятся, снова запустите 
команду sudo dpkg -i имя_пакета в консоли.

После успешной установки ScratchDuino 2.0 проверьте номер версии пакета avrdude (это утилита для прошивок микроконтроллера).

Если этот номер меньше 6, найдите и установите версию avrdude

с бóльшим номером. Чтобы изменения в группе dialout вступили 
в силу, следует выйти из системы, а затем снова выполнить логин.

Для запуска ПО ScratchDuino щёлкните по логотипу ScratchDuino2  или наберите scratchduino2 в консоли.

Установка ScratchDuino 2.0 в RPM-дистрибутиве аналогична установке в Deb-дистрибутиве: воспользуйтесь графическим менеджером пакетов или скомандуйте yum install имя_пакета в консоли.

## 1.3. Семейство Mac OS

Для установки ПО ScratchDuino 2.0 под ОС семейства Mac OS можно воспользоваться USB-накопителем, поставляемым в комплекте со ScratchDuino.Робоплатформой, или скачать инсталляционные файлы с файл-сервера проекта.

Инсталляционный файл на USB-накопителе — ../Mac/ScratchDuino2.0.dmg.

Ссылка для скачивания с файл-сервера проекта — http://files.scratchduino.ru/Software/ScratchDuino2.0/Mac/.

Ваш Mac-компьютер, вероятно, откажется запускать приложение из недоверенного источника. Чтобы отключить настройки безопасности, откройте диалог System Preferences и щёлкните по иконке Security & Privacy. Щёлкните по иконке замка, введите свой пароль и установите опцию “Allow apps downloaded from” в “Anywhere”. Это снизит вашу безопасность, так как разрешит запуск неподписанных приложений (см. рис. 1.6).

Рис. 1.6. Интерфейс Security and Privacy.

Для установки ScratchDuino 2.0 дважды щёлкните по файлу ScratchDuino2.x.dmg, где x — младшая цифра номера версии (для 2.0 — 0); ваш Mac добавит новый виртуальный диск и иконку в разделе дисков в Finder. После этого просто перетащите приложение ScratchDuino в папку Application и ожидайте окончания копирования (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Установка ScratchDuino 2.0 в Mac OS.

По завершении копирования перейдите в папку Application и запустите ScratchDuino2.

Когда вы запустите приложение в первый раз, появится сообщение (см. рис. 1.8). Подтвердите открытие файла, и это сообщение перестанет появляться.

Рис. 1.8. Запуск ScratchDuino в Mac OS.

## 1.4. Семейство ОС Android

На мобильных устройствах с операционной системой Android работа со ScratchDuino.Робоплатформа осуществляется при помощи приложения ScratchDuino и bluetooth-соеди-нения.

Внимание! Для работы через Bluetooth переключите джамперы внизу ScratchDuino.Робоплатформы (см. раздел 2, рис. 2.6).

Для установки ПО ScratchDuino:

1. Найдите в Google Play приложение ScratchDuino и нажмите УСТАНОВИТЬ (см. рис. 1.9, слева).

2. Следуйте указаниям Мастера установки. После установки щёлкните по кнопке ОТКРЫТЬ (см. рис. 1.9, справа).

Рис. 1.9. Установка ScratchDuino из Google Play.

В меню Настройки Android-устройства включите bluetooth и выполните поиск bluetooth-устройств. После обнаружения ScratchDuino.Робоплат-формы введите PIN-код — 1234 (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Создание bluetooth-соединения между ScratchDuino.Робоплатформой и Android-устройством.

Запустите приложение ScratchDuino. В его верхней панели выберите пункт Devices и далее Search for devices. Приложение ScratchDuino автоматически подключится к ScratchDuino.Робоплатформе (см. рис. 1.11).

Рис. 1.11. Подсоединение ScratchDuino.Робоплатформы 
к приложению ScratchDuino.

Если вы хотите оказать поддержку проекту ScratchDuino, то у вас есть возможность сделать это прямо из приложения. Просто щёлкните по кнопке Пожертвовать (рис. 1.12). Спасибо!

Рис. 1.12. Поддержка проекта ScratchDuino.

## 1.5. Arduino IDE

Продвинутые пользователи могут установить среду для программирования Arduino — Arduino IDE.

Примечание: ПО Arduino IDE не размещено ни на диске, ни на файл-сервере проекта, так как при установке Arduino IDE пользователь может перепрограммировать заранее запрограммированный картридж Arduino Uno. Неопытным пользователям во избежание недоразумений не рекомендуется устанавливать Arduino IDE. Опытные пользователи могут установить ПО Arduino IDE c сайта разработчика.

Для установки ПО Arduino IDE с сайта официальных разработчиков ска-чайте последнюю версию ПО Arduino IDE для своей операционной сис-темы с сайта разработчика — https://www.arduino.cc/en/Main/Software и следуйте указаниям Мастера установки:

https://www.arduino.cc/en/Guide/.

## 1.6. Запуск программного обеспечения с USB-накопителя
без установки на жёсткий диск

В комплект входит USB-накопитель, на котором установлен один из дис-трибутивов ОС семейства Linux. На момент написания руководства это Linux Mint 17.2. Разработчик оставляет за собой право менять предоставляемый дистрибутив. В этой системе уже установлено всё требуемое ПО (драйвер Arduino Uno, Scratch 1.4, ScratchDuino 1.4, ScratchDuino2.0 и даже Arduino IDE). Для начала работы со ScratchDuino.Робоплатформой достаточно выполнить загрузку компьютера с этого USB-накопителя. Этот способ работы имеет следующие преимущества:

— готовность к работе со ScratchDuino.Робоплатформой на компьютере с любой операционной системой без затрат времени на установку программного обеспечения. Через несколько минут после присоединения USB-накопителя можно запускать ПО ScratchDuino и, следуя инструкциям раздела 2, приступить к составлению программы.

— возможность пользоваться полноценной версией операционной системой семейства Linux, не внося изменений на жёсткий диск компьютера.

К числу недостатков этого способа работы со ScratchDuino.Робоплатфор-мой относятся:

— медленная скорость загрузки операционной системы;

— ограниченное количество циклов перезаписи USB-накопителя (от 10000 до 100000, в зависимости от модели). При длительном использовании в качестве жёсткого диска USB-накопитель выходит из строя. Это значит, что при регулярном использовании ScratchDuino.Робоплатформы (например, в учебном процессе) лучше установить операционную систему семейства Linux на жёсткий диск.

Ниже приведены шаги для начинающих пользователей по запуску программного обеспечения с USB-накопителя:

1. Вставьте в свободный разъём USB USB-накопитель и включите (или перезагрузите, если он включен) компьютер.

2. В начале загрузки BIOS на экране компьютера на очень короткое время появляются названия клавиш, с помощью которых можно выйти в загрузочное меню (Boot Menu). Типичные клавиши — F2, F8, F10, F12 и Delete. Название клавиши будет отображаться на экране с логотипом производителя. Для однократного изменения порядка загрузки лучше воспользоваться Boot Menu, в противном случае следует внести изменения в наcтройки BIOS.

3. При нажатии указанной клавиши появится загрузочное окно Boot Menu (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Вид экрана выбора USB в меню загрузки.

4. Откройте список устройств, с которых возможна загрузка. Выберите среди доступных устройств вариант с названием USB. Сохраните изменения, выйдите из Boot Menu и перезагрузите компьютер.

5. Дождитесь загрузки операционной системы. Это может занять некоторое время!

6. Запускайте ПО ScratchDuino щелчком по логотипу ScratchDuino2  или набрав scratchduino2 в консоли.

Извлекайте USB-накопитель только после выключения компьютера!

В ранних версиях BIOS отсутствует меню загрузки. В этом случае загрузку с USB-накопителя можно выполнять, внеся изменения в настройки BIOS. BIOS ранних версий также не поддерживают ввод мыши. Перемещаться по меню надо будет с помощью клавиатуры.

Будьте внимательны при изменении настроек! Ошибочное изменение настроек может привести к системному или аппаратному сбою.

Каждый производитель имеет свой макет для меню BIOS (рис. 1.14), но большинство производителей включают в меню BIOS общие настройки (параметры питания, настройки даты и времени и т.д.), среди которых есть и порядок загрузки (Advanced BIOS Features или BIOS Features).

Рис. 1.14. Вид экрана при работе со вкладкой настройки 
порядка загрузки разных версий BIOS.

Выбрав вариант загрузки с USB-накопителя, сохраните изменения и за-кройте настройки BIOS (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Вид экрана при сохранении настроек BIOS разных версий.

# 2. Подключение ScratchDuino.Робоплатформы
к компьютеру

Когда вы установите ПО, вам потребуется подключить ScratchDuino.Робо-платформу к своему компьютеру. ScratchDuino.Робоплатформа может об-мениваться данными с компьютером через USB-кабель или bluetooth-соединение.

## 2.1. Подсоединение ScratchDuino.Робоплатформы
через USB-кабель

Вставьте USB-кабель, идущий в комплекте со ScratchDuino.Робоплат-формой, в USB-разъём компьютера и к картриджу Arduino Uno, для обеспечения связи ScratchDuino2 и ScratchDuino.Робоплатформы. Установите картридж на колесную платформу.

Для запуска ScratchDuino2 щёлкните по логотипу ScratchDuino2  на рабочем столе (Windows, Linux); или запустите команду scratchduino2 в консоли (Linux); или дважды щёлкните по ScratchDuino2 в папке Application (Mac OS).

В процессе запуска откроется Панель Управления (рис. 2.1). В этой панели следует выполнить сканирование портов для поиска доступных устройств. Если отмечен флажок auto, сканирование выполнится автоматически. В противном случае можно выполнить сканирование в ручном режиме (щёлкнув по кнопке Поиск новых устройств). Имя порта зависит от операционной системы: для Windows это COMX; для Linux — /dev/ttyACMX; для Mac OS — /dev/tty.usbmodemXXX.

Рис. 2.1. Панель Управления в ОС Windows.

На Панели Управления отображается перечень портов, где около каждого порта отображён кружок: красный, если устройство на порте не обнару-жено; желтый, если Робоплатформа обнаружена, но требуется обновить прошивку; и зелёный, если Робоплатформа работает нормально. Во втором случае щёлкните по кнопке Перепрошить (см. рис. 2.1) и подтвердите обновление, как показано на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Диалоговое окно обновления прошивки.

Панель Управления можно минимизировать, щёлкнув по кнопке Выход на ней (рис. 2.3). Чтобы восстановить окно, в ОС Windows щёлкните по жёлтому (или зелёному) кружку в Панели задач. Для закрытия порта, через который осуществляется связь Робоплатформы и ScratchDuino, щёлкните по крестику в верхнем правом углу окна (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Панель Управления и иконка в Панели задач (для Windows).

## 2.2. Управление ScratchDuino.Робоплатформой
через Bluetooth

Bluetooth позволяет Робоплатформе и компьютеру сообщаться, когда они находятся в радиусе до 10 м друг от друга (дальность сильно зависит от преград и помех). Питание ScratchDuino.Робоплатформы при bluetooth-соединении осуществляется при помощи одной батарейки типа «Крона» или четырёх элементов питания типа AA («пальчиковая батарейка»), подсоединяемых через специальные переходники, которые входят в ком-плект поставки (см. рис. 2.4).

Рис. 2.4. Клипса под батарейку типа «Крона» 
и батарейный отсек для четырёх элементов АА.

Внимание! При использование питания от батареек скорость враще-ния колес Робоплатформы будет выше, чем при питании от USB (USB выдает напряжение питания для периферийных устройств 5 В, а эле-мент питания типа «Крона» — 9 B).

В комплект поставки входит bluetooth-адаптер, подключаемый к USB-порту компьютера или ноутбука (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Адаптер Bluetooth.

Перед началом работы переключите джамперы, находящиеся внизу ScratchDuino.Робоплатформы, в положение Bluetooth (рис. 2.6). При этом ScratchDuino.Робоплатформа может получать питание как от USB, так и от батареек.

Рис. 2.6. Положение переключателей при bluetooth-соединении.

### 2.2.1. Bluetooth-соединение ScratchDuino.Робоплатформы
в ОС Windows

Подсоедините bluetooth-адаптер к USB-разъему. На панели задач в об-ласти уведомлений появится значок Bluetooth. Щёлкните по нему правой кнопкой мыши и выберите Добавить устройство [Add a Device]. Компьютер найдет все доступные для связи объекты. Выберите нужный (в нашем случае это Scratchduino-000279) и нажмите Далее [Next] (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Интерфейс bluetooth-менеджера в Windows.

Для обеспечения безопасности bluetooth-соединения производится запрос кода; код bluetooth-соединения ScratchDuino.Робоплатформы — 1234. Выберите Введите код образования пары устройства [Enter the device’s pairing code] и в окне ввода наберите 1234 (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Создание пары.

Порт, по которому осуществляется bluetooth-соединение, можно по-смотреть в Диспетчере устройств; в данном случае это COM13 (см. рис. 2.9).

Рис. 2.9. Порт подключения.

Для работы со ScratchDuino. Робоплатформой через Bluetooth просто запустите ScratchDuino2, и робот обнаружится автоматически (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Пример Панели Управления 
в случае bluetooth-соединения.

### 2.2.2. Bluetooth-соединение ScratchDuino.Робоплатформы
в ОС Linux

Для работы со ScratchDuino.Робоплатформа через bluetooth-соединение в ОС семейства Linux рекомендуем установить bluetooth-менеджер Blueman и работать с ним.

Подсоедините bluetooth-адаптер в USB-разъём вашего компьютера и переключите джамперы внизу ScratchDuino.Робоплатформы для работы с Bluetooth (см. рис. 2.6). Щёлкните правой кнопкой мыши по иконке 
Bluetooth и выберите Devices… В открывшемся окне нажмите Search. 
Через несколько секунд будет обнаружено устройство Scratchduino-XXX (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Графический интерфейс Blueman.

Для соединения с ScratchDuino.Робоплатформой щёлкните по значку со связкой ключей и введите код 1234 (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Создание пары устройств.

Далее необходимо указать способ подключения — через последовательный порт. При успешном подключении будет выведено сообщение, что устройство Scratchduino-XXX доступно через порт /dev/rfcommX (где X — номер порта, например, rfcomm0) (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Выбор последовательного порта.

Просто запустите ScratchDuino2, и робот будет автоматически обнаружен на порте /dev/rfcommX.

В зависимости от версии пакета Blueman интерфейс bluetooth-менед-жера может немного отличаться от того, что приведено в данном Руководстве.

### 2.2.3. Bluetooth-соединение ScratchDuino.Робоплатформы в Mac OS

Переключите джамперы, находящиеся внизу ScratchDuino.Робоплат-формы, в положение «Bluetooth» (см. рис. 2.6). Щёлкните по иконке bluetooth и выберите Set Up Bluetooth Device… [Настроить bluetooth-устрой-ство] (см. рис. 2.14).

Рис. 2.14. Интерфейс bluetooth-менеджера в Mac OS.

Через 5–20 секунд компьютер обнаружит устройство Scratchduino-XXX 
(номер XXX вы можете посмотреть снизу ScratchDuino.Робоплатформы). После обнаружения устройства нажмите кнопку Continue [Продолжить] и в следующем окне (рис. 2.15) щёлкните по кнопке Passcode Option, выберите пункт Use a specific passcode и введите код 1234.

Рис. 2.15. Создание bluetooth-пары.

Откройте приложение ScratchDuino, и робот будет автоматически обнаружен на порте /dev/tty.Scratchduino-XXXXXX-DevB.

# 3. Подготовка к выполнению проектов

## 3.1. Состав комплекта

ScratchDuino.Робоплатформа предназначена для обучения учащихся основам программирования с использованием данных, получаемых непосредственно из окружающей среды. Набор законченных модулей позволяет создать роботизированный механизм, передающий информацию о внешних воздействиях на компьютер. С помощью ScratchDuino.Робоплатформы учащиеся смогут познакомиться с основными микроэлектронными компонентами (радиодеталями), а также с работой датчиков (сенсоров); произвести калибровку и настройку датчиков, затем использовать эти данные при создании собственных программ.

Рис. 3.1. Базовые элементы ScratchDuino.Робоплатформы: 
картридж Arduino Uno; колёсная платформа, 
интегрированная с микросхемой в прозрачном корпусе; 
присоединяемые датчики.

Рис. 3.2. Состав комплекта: 1 — два датчика света; 
2 — два контактных датчика; 3 — два датчика линии; 
4 — кабель длиной 180 см; 
5 — отсек батарейный для четырёх элементов АА; 
6 — один датчик «инфракрасный глаз»; 
7 — два пустых модуля для творчества; 8 — Bluetooth-адаптер; 
9 — клипса под батарейку типа «Крона»; 10 — USB-накопитель.

Каждый датчик защищен прозрачным пластиковым корпусом.

В комплект входит гарантийный талон.

## 3.2. Начинаем работу!

1. Установите ПО (см. раздел 1 данного руководства).

2. Соберите ScratchDuino.Робоплатформу.

— Соедините картридж Arduino Uno в прозрачном корпусе с колёсной платформой.

— Соедините USB-кабелем картридж Arduino Uno и компьютер.

— Переключите джамперы, находящиеся снизу ScratchDuino.Робоплат-формы, в соответствии с выбранным типом подключения (см. рис. 3.3). При любом подключении ScratchDuino.Робоплатформа может получать дополнительное питание от батареек.

— Запомните имя ScratchDuino.Робоплатформы (на рис. 3.3 это Scratchduino-000144).

Рис. 3.3. Два режима работы ScratchDuino.Робоплатформы.

3. Запустите приложение  ScratchDuino2 (рис. 3.4). Посмотрите на Control Panel и убедитесь, что Робоплатформа обнаружена и работает корректно (см. рис. 2.3).

Рис. 3.4. Окно ScratchDuino2:

1 — фон текущей Сцены (белый прямоугольник); 
2 — палитра блоков (группы команд); 
3 — зона написания скриптов; 4 — виртуальный Исполнитель (спрайт); 
5 —панель Робот, где отображаются
показания датчиков Робоплатформы; 
6 — команды группы ScratchDuino;
7 —зона редактирования Сцены; 8 — зона редактирования спрайта.

Примечание: команды для управления Робоплатформой собраны в группе ScratchDuino.

4. Установите на ScratchDuino.Робоплатформу один датчик (например, датчик света). Обратите внимание, что числовые значения на панели датчиков Робот поменялись. На рис. 3.5 видна связь «гнёзд» на платформе и значения переменных.

Рис. 3.5. Вид панели датчиков Робот до и после подключения
двух датчиков и схема расположения датчиков.

## 3.3. Подготовка поля для творчества и турниров

ScratchDuino.Робоплатформа — динамичный Исполнитель. Для него важно создать условия, в которых можно наилучшим образом продемонстрировать свои возможности.

Рассмотрим варианты поля для ScratchDuino.Робоплатформы, учитывая линейные размеры ScratchDuino.Робоплатформы — 160×140 мм (рис. 3.6), дорожный просвет 4 мм и максимальный радиус разворота с установленными выносными датчиками (касания или линии) — 130 мм, а также необходимость свободного пространства 50 мм для манёвра.

Рис. 3.6. Линейные размеры ScratchDuino.Робоплатформы 
без учёта выносных датчиков.

1. Тестирование ScratchDuino.Робоплатформы. Для этого достаточно ровной горизонтальной поверхности, площадью не меньше 300×300 мм. Стол, парта, свободный участок пола — вот первые полигоны для испытания ScratchDuino.Робоплатформы. Используйте простейшие ограждения, чтобы во время испытаний устройство не упало со стола.

2. Соревнования и тренировки в номинации Траектория. Базовая секция поля для ScratchDuino.Робоплатформы представляет собой квадрат размером 300×300 мм. ScratchDuino.Робоплатформа может проходить базовые секции (рис. 3.7) с помощью датчика линии. Изменение ширины линии от 25 до 50 мм влияет на скорость прохождения трассы. В процессе разработки алгоритмов можно исследовать связь ширины линии и скорости движения робота. На турнирах принимается во внимание как факт прохождения всей трассы, так и время, затрачиваемое на путь. Варьировать сложность трассы можно комбинацией секцией. Для тренировок 
достаточно распечатать эти секции на чёрно-белом принтере и склеить в нужной последовательности.

| Секция «Кривая» | Секция «Крутой поворот» | Секция «Ответвление» |
| --- | --- | --- |
| Секция «Прямая» | Секция «Гладкий поворот» | Секция «Перекрёсток» |
| Секция «Инверсная прямая» | Секция «Инверсный гладкий поворот» | Секция «Инверсный перекрёсток» |

Рис. 3.7. Базовые секции поля.

3. Соревнования и тренировки в номинации Лабиринт происходят на поле с перегородками. Размер базовой секции лабиринта 300×300мм, высота — от 100 мм и выше.

| СТАРТ |  |  | ФИНИШ |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 3.8. Простейший лабиринт для ScratchDuino.Робоплатформы, 1200×600×130 мм.

ИК-глаз позволяет ScratchDuino.Робоплатформе проходить простой лабиринт, изготовить который можно из легких и прочных материалов: пенопласт, пеноплекс. Схема лабиринта приведена на рис. 3.8.

Поле является визитной карточкой соревнований роботов: его общая конфигурация сохраняется годами, меняются лишь отдельные детали. Scratch-Duino.Робоплатформа помогает подготовиться к более сложным соревнованиям в категориях Лабиринт и Траектория.

4. Помимо турниров, для ScratchDuino.Робоплатформы можно создавать поля для реализации творческих проектов. В этом случае размеры и форму поля ограничивает только фантазия авторов. Например, на рис. 3.9 виден фрагмент трассы необычной формы для творческого проекта «Каньон». По замыслу авторов проекта, на ScratchDuino.Робоплатформу будет установлена видеокамера для съемки фильма, где главный Герой преодолевает ущелье, полное опасностей.

Рис. 3.9. Трасса для творческого проекта «Каньон».

# 4. Тестирование и калибровка датчиков

Для разработки проектов, модификации имеющихся и создания новых датчиков важно изучить датчики, входящие в комплект ScratchDuino.
Робоплатформы. Несмотря на стандартную комплектацию, датчики в каждой ScratchDuino.Робоплатформе имеют свои диапазоны чувствительности. Подключите по очереди на ScratchDuino.Робоплатформу датчики из набора, проводя согласно описанным ниже рекомендациям замеры их показаний, и заполните таблицу 1:

— Постройте перед ScratchDuino.Робоплатформой препятствия в виде 
П-образного тупика на расстоянии до 20 см для инфракрасного (далее — ИК) глаза. Изучите связь показаний переменных Аналог Робот0, Аналог Робот3, Аналог Робот4 на панели датчиков Робот с расстоянием до преграды.

— Установите ScratchDuino.Робоплатформу с размещенным на ней датчиком линии последовательно в три разных положения: над белой и чёрной поверхностями, а также над краем стола. Убедитесь, что значения имеют существенную разницу, например, 3 и 23.

— Освещайте датчик разными источниками света. Имитируйте ночь, сумерки, полдень. Определите его диапазон, занесите данные в таблицу 1. Повторите исследования со вторым датчиком. Их диапазоны могут различаться.

— Нажмите на кнопку датчика касания. Убедитесь, что переменная имеет только два значения — 0 и 100.

Таблица 1. Примеры значений датчиков и кнопок ScratchDuino.Робоплатформы.

| Название датчиков | Минимальное значение | Максимальное значение |
| --- | --- | --- |
| Инфракрасный глаз. Зоны: слева, прямо, справа | 21 | 96 |
| Оптический датчик (датчик линии 1) | 3 | 20 |
| Оптический датчик (датчик линии 2) | 3 | 21 |
| Фоторезистор (датчик света 1) | 6 | 56 |
| Фоторезистор (датчик света 2) | 61 | 95 |
| Концевой выключатель (датчик касания) (оба датчика) | 0 | 100 |

ИК-глаз служит для обнаружения препятствий на расстоянии до 20 см. Плату ИК-глаза можно условно разделить на три части (рис. 4.1):

— центральная часть отвечает за обнаружение препятствия прямо перед ScratchDuino.Робоплатформой;

— левая и правая части (каждая содержит по два фототранзистора и по одному светодиоду) — за препятствия слева и справа соответственно.

Рис. 4.1. Три зоны обнаружения препятствий ИК-глазом.

Движение ScratchDuino.Робоплатформы обеспечивают (рис. 4.2):

- два редукторных мотора с резиновыми колёсами;

- две шаровые опоры, закрепленные спереди и сзади платформы.

Рис. 4.2. Устройства движения: редукторный мотор с колёсами 
и шаровая опора.

Все значения сенсоров (кроме датчика касания) зависят от освещённости помещения и расположения источников освещения.

Следует учитывать, что напряжение для ScratchDuino.Робоплатформы по USB составляет   ̴5 В. Этого достаточно для работы, но скорость движения будет невелика. Повысить напряжение может дополнительный источник питания: батарейка «Крона», или 4 пальчиковые батарейки, или аккумуляторы. В комплект входят два готовых устройства для подключения дополнительного питания. Эти устройства могут быть использованы при USB-соединении для увеличения напряжения. Для Bluetooth-соединения источник питания просто необходим, т.к. без подключения батареек Scratch-Duino.Робоплатформа не сможет двигаться. При увеличении напряжения ScratchDuino.Робоплатформа двигается с большей скоростью.

Важно знать, что алгоритм, составленный для USB-соединения (  ̴5 В), может иметь погрешности (или не работать) при подключении Scratch-Duino.Робоплатформы к дополнительному источнику питания, а также при bluetooth-соединении.

## 4.1. Подключение датчиков

В ScratchDuino.Робоплатформе все датчики крепятся на неодимовых магнитах. Для датчиков есть универсальные гнёзда, которые позволяют закрепить датчики в любое свободное из пяти мест платформы (см. рис. 3.5). Это значительно упрощает начало работы. Датчики касания и линии вынесены за счёт конструктивных особенностей и при установке выступают на 4 см за пределы ScratchDuino.Робоплатформы. При заполнении таблицы 1 могут возникнуть ситуации, представленные в таблице 2.

Таблица 2. Тестирование датчиков ScratchDuino.Робоплатформы

| Ситуация | Вероятные причины |
| --- | --- |
| Датчик не передаёт значения на панель датчиков Робот как должно быть на рис. 3.5. | Проверьте контакт датчика с платформой. Убедитесь, что у датчика три «ножки» и случайно не «примагнитилась» четвёртая лишняя «ножка», которая идёт в наборе для создания и присоединения новых датчиков. Зачистите контакты. У новых устройств эта проблема не возникает, но со временем контакты загрязняются и окисляются. Возможно, в момент подключения все пять гнёзд были заняты датчиками, и при считывании большого количества данных произошел конфликт. Уберите все датчики, сохраните свой проект, затем закройте ScratchDuino 2.0; отсоедините Робоплатформу от USB и снова присоедините, откройте ScratchDuino 2.0 и устанавливайте все необходимые датчики один за другим. |
| Одинаковые датчики показывают разные значения. | Проведите измерения диапазона чувствительности каждого датчика отдельно и запишите в таблицу 1. При составлении скриптов учитывайте особенности вашей модели. |
| При крутящихся колёсах ScratchDuino. Робоплатформа не двигается. | У новой модели таких проблем не возникает, но если в процессе эксплуатации нагружать ScratchDuino.Робо-платформу, то изгиб деталей приводит к нарушению сцепления колес с поверхностью. Дорожный просвет составляет всего 4 мм, поэтому не рекомендуется оказывать давление на платформу сверху. |
| Одно колесо вра-щается быстрее. | Редукторный мотор+колесо+якорь — это автономный по креплению и питанию модуль, а каждое колесо следует рассматривать как независимое устройство. Дефект одного из колёс может возникнуть в процессе эксплуатации как результат механических нагрузок. Следует избегать ручного прокручивания колёс. |
| Батарейка быстро разрядилась. | Следует отсоединять дополнительное питание, если вы не управляете ScratchDuino.Робоплатформой. Даже если устройство не эксплуатируется, но источник питания подключен, происходит разрядка батареек. |
| ИК-глаз дает сбивчивые показания. Нельзя установить чёткую закономерность. | Если вы установите отражатели по линиям, показанным на рис. 4.1, то качество показаний возрастёт. Отражатель изготавливается из плотного картона, обклеенного металлизированным скотчем, который, подобно зеркалу, отражает ИК-лучи только в своей зоне. Простое приспособление позволяет составлять творческие проекты по прохождению лабиринтов (см. подробней в параграфе об ИК-глазе). |

Обо всех возникающих проблемах пишите в Группе ScratchDuino на Google+ — https://goo.gl/uVRm6D. Используйте потенциал сетевого 
сообщества!

# 5. Среда программирования ScratchDuino

## 5.1. Основные понятия Scratch и ScratchDuino2

Scratch — компьютерная модель реального мира. Окно программы с элементами интерфейса показано на рис. 3.4.

Мир Scratch состоит из множества объектов (лат. objectum — предмет), обитающих в общем пространстве. Объекты — это всё, что существует в природе: люди, животные, ветер, снег, дерево, солнце, буквы, мороженое, конфеты и т.д., а в том числе и ScratchDuino.Робоплатформа.

Объекты могут быть Исполнителями алгоритмов.

Алгоритм — это точное пошаговое предписание, которое определяет действия Исполнителя, ведущие от начальных данных (например, взятых с датчиков ScratchDuino.Робоплатформы) к требуемому результату. Разработка алгоритма — это творческий процесс. Алгоритм может быть представлен в виде скрипта.

Скрипты в Scratch и в ScratchDuino составляются из готовых блоков-команд, похожих на блоки конструктора Лего. Синтаксис Scratch интуи-тивно понятен. Чтобы создать скрипт, достаточно соединить несколько блоков. Сами блоки и их порядок очень важен, так как они определяют, что будет делать Исполнитель.

В Scratch Исполнители изображаются спрайтами (англ. Sprite — вымышленный герой, эльф), а пространство, где происходят события — Сценой. Сцена тоже может быть Исполнителем. Описание сюжетов в Scratch основано на использовании алгоритмов.

В ScratchDuino полностью сохраняются возможности Scratch и добавляется новый тип Исполнителя — ScratchDuino.Робоплатформа, который действует на Поле (см. раздел 3.3).

В ScratchDuino для ScratchDuino.Робоплатформы добавлены четыре команды, которые только она может выполнять (рис. 5.1). Эти команды собраны в группе ScratchDuino.

Особенностью выполнения команды Мотор направлен является включение роторных моторов.

Сюда — оба колеса включаются на вращение вперёд.

Туда — оба колеса включаются на вращение назад.

Влево и Вправо — одно колесо (левое или правое) включается на вращение вперёд.

Включить направление мотора недостаточно! После команды Мотор направлен обязательно следует команда включить мотор на _ сек. Секунды можно указывать как в целых, так и в дробных значениях.

Спрайты, созданные пользователями, загруженные или найденные в биб-лиотеке спрайтов, являются Исполнителями, которые выполняют действия в проекте. Во многих проектах есть как минимум один спрайт, который, в отличие от сцены, может передвигаться по экрану проекта.

Помимо выполнения команд, спрайт может менять свой костюм. Менять вид спрайта можно напрямую или с помощью команд в области редактирования скриптов. Для смены костюма следует перейти во вкладку Костюмы, которая находится рядом со вкладками Скрипты и Звуки. Во вкладке Костюмы находится весь список костюмов, которые можно редактировать, импортировать из библиотеки спрайтов или с компьютера. Можно создать новый костюм.

Сцена содержит набор изображений, на фоне которых действуют спрайты. При включении программы автоматически создается фон1: это белый прямоугольник, имеющий 480 пикселей по ширине и 360 пикселей по высоте. Пиксель — это минимальная точка изображения и экрана в ком-пьютерной графике. Для Робоплатформы вместо Сцены нужно строить поле в реальном мире.

Система команд спрайтов состоит из 125 команд, сцены — из 85. 
Для ScratchDuino.Робоплатформы авторы создали 4 дополнительные 
команды в группе ScratchDuino (см. рис. 5.1). Этот набор позволяет им выполнять множество разнообразных алгоритмов. Все команды в Scratch-Duino находятся в левом окне программы и объединены в 10 групп, визуально выделенных разными цветами: Движение, Вид, Звук, Перо, Данные, События, Контроль, Сенсоры, Операторы и ScratchDuino. Группы команд используются как для исполнителей Scratch, так и для ScratchDuino.
Робоплатформы.

Проекты в ScratchDuino состоят из нескольких скриптов для разных исполнителей (см. рис. 5.2).

Рис. 5.2. Структура проекта в ScratchDuino. 
Выделена обязательная часть. 
Остальное зависит от авторского замысла.

Для описания проектов в ScratchDuino будем использовать следующий план:

— тема проекта;

— описание проекта;

— поле проекта;

— описание требований к выполнению проекта;

— описание хода выполнения проекта и/или пояснения к скрипту;

— рисунок скрипта.

## 5.2. Основные типы алгоритмов ScratchDuino2

По структуре выполнения алгоритмы делятся на три вида: линейные, ветвящиеся и циклические. Рассмотрим ниже каждый из них.

### 5.2.1. Линейные алгоритмы

Линейный алгоритм — это алгоритм, в котором все действия выполняются последовательно друг за другом и только один раз. Схема представляет собой последовательность блоков, которые располагаются сверху вниз в порядке их выполнения.

В ScratchDuino виртуальный исполнитель Кот одну и ту же 
команду всегда исполняет одинаково. Например, команда
 всегда приведёт к тому, что Кот повернётся по часовой стрелке направо, как показано на рисунке справа.

ScratchDuino.Робоплатформа повернётся на 90° вправо в зависимости от:

— подаваемого питания на моторы-роторы;

— качества bluetooth-соединения;

— исправности моторов;

— указанного времени работы мотора.

Тема проекта: «Управление стрелками».

Описание проекта: продемонстрировать движение робота, скорость движения и маневренность в поворотах.

Поле проекта: секция «Крутой поворот» (из набора секций на рис. 3.7).

Условия выполнения проекта:

— исполнитель — ScratchDuino.Робоплатформа;

— управление исполнителем — движение влево, вправо, вперёд (мотор направлен сюда), назад (мотор направлен туда) осуществляется с клавиатуры с помощью стрелок «влево», «вправо», «вверх», «вниз».

— определить: сколько времени должен работать мотор при разных способах подключения (через USB и Bluetooth) и разном напряжении (от 5 до 9 В ), чтобы робот повернулся на 90° вправо (на прямой угол);

— остановка скрипта и отключение мотора происходит нажатием на клавиатуре клавиши пробела.

Выполнение проекта

1. Выполните подключение через USB, как описано в разделе 3.2.

2. Используйте четыре команды ScratchDuino.Робоплатформы, которые показаны на рис. 5.1.

3. Составьте пять скриптов, как показано на рис. 5.3. Каждый из приведённых скриптов запускается по своей команде. Запуск каждого скрипта обеспечивает блок  (События), который содержит условие старта.

4. Проведите тестовый запуск Scratch-Duino.Робоплатформы. Убедитесь, что управление с клавиатуры выполняется корректно.

5. Проведите серию испытаний на поле, состоящем из одной базовой секции «Крутой поворот». Изменяйте время ра-боты мотора, как показано в таблице 3, с целью определить зависимость. Зане-сите результаты в свою таблицу.

6. Сохраните свой скрипт в ScratchDuino2, выбрав в главном меню Файл ( Сохранить как ( Имя_проекта ( имя_файла.

Таблица 3. Связь времени работы 
мотора ScratchDuino.Робоплатформы 
и угла поворота

| Время (в секундах), указанное в блоке мотор направлен Вправо | При подключении по USB (5 В) | При подключении через Bluetooth (7,6 В) |
| --- | --- | --- |
|  | Число нажатий стрелки «вправо» | Величина угла поворота, градусы | Число нажатий стрелки «вправо» | Величина угла поворота, градусы |
| 0,1 | 15 | 6 | 5 | 20 |
| 0,5 | 4 | 43 | 2 | 110 |
| 0,9 |  |  | 1 | 90 |
| 1 | 2 | 45 |  |  |
| 2 | 1 | 90 |  |  |

Вывод: Если ScratchDuino.Робоплатформа (модель 000242) подключена к компьютеру через USB, то для поворота вправо на 90° нужно включить мотор на 2 секунды. Если та же модель подключена к компьютеру через Bluetooth и имеет источник питания с напряжением 7,6 В, то для поворота на 90° нужно включить мотор на 0,9 секунды.

### 5.2.2. Алгоритмы циклической структуры

Цикл — последовательность команд, которая повторяется до тех пор, пока не будет выполнено заданное условие. Циклическое описание много-кратно повторяемых процессов значительно снижает трудоёмкость напи-сания программ. В ScratchDuino есть блоки для 3-х видов циклов: безусловный (бесконечный), со счётчиком и с условием (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Операторы цикла в ScratchDuino2.

Тема проекта: «Объезд предмета».

Описание проекта: продемонстрировать движение Scratch-Duino.Робоплатформы, объезжающей предмет. Провести исследование взаимосвязи времени работы мотора и пре-одолеваемого расстояния. Использовать виртуального исполнителя для озвучивания действий ScratchDuino.Робоплатформы.

Поле проекта: произвольная ровная поверхность 500×500 мм, в центре которой расположен предмет (размером 120×120 мм), который нужно объехать.

Условия выполнения проекта:

— исполнители: ScratchDuino.Робоплатформа и виртуальный исполнитель, который будет издавать звук собачьего лая;

— исполнение скрипта начинается нажатием на клавиатуре клавиши «вверх»;

— объехав вокруг предмета, ScratchDuino.Робоплатформа должна сама остановиться в точке старта (примерное положение);

— при каждом изменении направления движения ScratchDuino.Робоплат-формы виртуальный исполнитель должен лаять;

— остановка скрипта и отключение мотора происходит нажатием на клавиатуре клавиши «пробел».

Выполнение проекта

1. Выполните подключение через USB, как описано в разделе 3.2.

2. Используйте рис. 5.5, чтобы собрать скрипт.

Рис. 5.5. Циклический алгоритм.

3. Легко заметить, что объезд вокруг предмета — это многократное повторение одного и того же набора команд: мотор направлен сюда, включить мотор на __ секунды, мотор влево, включить мотор на __ секунды, издать звук «Гав» (Dog1).

4. Подберите методом проб время (в секундах), за которое исполни-тель проезжает одну сторону многоугольника, если подключение к ком-пьютеру осуществляется через USB.

5. Сохраните файл проекта.

Чтобы подключить звуковой эффект, нужно до составления скрипта на вкладке Звук выбрать кнопку Импортировать и в папке Animal выбрать звук Dog1. Затем в группе Звук выбрать блок играть звук. В раскры-вающемся списке отображаются только загруженные звуки (вклад-
ка Звук). На самой ScratchDuino.Робоплатформе нет колонок, поэтому 
команду «играть звук» выполняет виртуальный исполнитель.

# 6. Совместная работа датчиков и мотора

## 6.1. Датчик касания

Продолжаем обзор видов алгоритмов и начинаем изучение датчиков.

### 6.1.1. Алгоритмы ветвления

Ветвящийся или разветвляющийся алгоритм — это алгоритм, в котором имеется несколько альтернативных ветвей действий. Выбор называют про-стым, когда есть только два варианта, и сложным, когда вариантов больше двух (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Сложный выбор.

Момент выбора называется точкой ветвления. Ветвление — одна из трёх (наряду с линейным выполнением команд и циклом) базовых конструкций алгоритмов. Все языки программирования имеют специальные (условные) операторы (команды) ветвления прогpаммы в зависимости от тoгo, выполнено указанное условие или нет. В ScratchDuino в группе Контроль имеются 3 условных оператора: полное и неполное ветвление и пауза (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Условные операторы в ScratchDuino.

Тема проекта: «Объезд предмета 2».

Описание проекта: ScratchDuino.Робоплатформа, как и в предыдущем проекте, объезжает предмет. Движение начинается при нажатой кнопке (датчик касания). Кнопку нажимает человек как команду «старт».

Поле проекта: произвольная ровная поверхность 500×500 мм, в центре которой расположен предмет (размером 120×120 мм), который нужно объехать.

Условия выполнения проекта:

— исполнители: ScratchDuino.Робоплатформа и виртуальный исполнитель, который будет издавать звук собачьего лая;

— исполнение скрипта начинается нажатием на клавиатуре клавиши «вверх»;

— движение начинается нажатием на кнопку датчика касания;

— объехав вокруг предмета, ScratchDuino.Робоплатформа должна сама 
остановиться в точке старта (примерное положение);

— при каждом изменении направления движения ScratchDuino.Робоплат-формы виртуальный исполнитель должен лаять;

— остановка скрипта и отключение мотора происходит нажатием на клавиатуре клавиши пробела.

Рис. 6.3. Алгоритм с использованием ветвления.

Выполнение проекта

1. Выполните подключение через USB, как описано в разделе 3.2.

2. Используйте рис. 6.3, чтобы модифицировать скрипт.

3. Как видно, в уже готовый скрипт было добавлено неполное ветвление , в условие проверки которого было введено значение датчика касания. Данные поступают из подключенной ScratchDuino.Робоплат-формы. Согласно указанному условию, скрипт будет выполняться при на-жатой кнопке датчика.

4. Проведите тестирование скрипта.

5. Сохраните файл проекта.

### 6.1.2. Порядок «сборки» блока проверки условия

На рис. 6.2 виден конечный результат блока проверки условия. Его «сборка» происходит следующим образом: «перетягиваем» последовательно блоки неполного ветвления (группа Контроль); логического выражения (группа Операторы); значения датчика (группа Сенсоры) (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Порядок «сборки» блока проверки условия.

Числовое значение можно менять в поле редактирования.

### 6.1.3. Приём редактирования скрипта

Если нужно удалить блок из готового скрипта, используется правило «Отделяем снизу». Например, для удаления из скрипта (рис. 6.5) одного блока (выделен стрелкой) необходимо:

1. «Оторвать» часть, расположенную ниже.

2. «Оторвать» тем же приёмом лишний блок.

3. Вернуть «оторванную» часть на место снизу.

Рис. 6.5. Порядок удаления блока из скрипта.

## 6.2. Датчик линии

ScratchDuino.Робоплатформа с использованием одного или нескольких датчиков линии позволяет проходить трассы сложной конфигурации. Прежде чем разрабатывать проекты по прохождению траекторий, собранных из базовых элементов (см. рис. 3.7), рассмотрим применение датчика линии в простом проекте «Край стола».

Тема проекта: «Край стола».

Описание проекта: продемонстрировать движение Scratch-Duino.Робоплатформы, которая обнаруживает с помощью датчика линии край стола (парты) и отъезжает на безопасное расстояние. Провести исследование и выяснить, на какой максимальной скорости ScratchDuino.Робоплатформа может подъехать к краю стола, 
чтобы успеть остановиться, используя только показания датчика.

Поле проекта: произвольная ровная поверхность с краем (стол, парта, большая книга и т.д.)

Условия выполнения проекта:

— исполнители: ScratchDuino.Робоплатформа и виртуальный исполнитель, который будет издавать звук «компьютерный бип»;

— датчик линии устанавливается на ScratchDuino.Робоплатформу в центральное гнездо, что соответствует значению переменной Аналог Робот3;

— исполнение скрипта начинается нажатием на клавиатуре клавиши «вверх»;

— обнаружив край стола, ScratchDuino.Робоплатформа останавливается и движется назад 1 секунду;

— после остановки раздается звук передаваемого сигнала «компьютерный бип»;

— меняя значение времени работы мотора, определите, какое максимальное время может работать мотор между проверками значения датчика линии, чтобы двигаться как можно быстрее, но не упасть со стола.

Выполнение проекта

1. Выполните подключение через USB, как описано в разделе 3.2.

2. Используйте бесконечный цикл , чтобы поставить робота на любое расстояние от края. Мотор включается на десятую долю секунды, и происходит проверка датчика. За такое короткое время робот проезжает меньше 1 см, поэтому риск упасть со стола исключён.

Рис. 6.6. Скрипт для проекта «Край стола».

3. Проведите тестирование скрипта (рис. 6.6).

4. Проведите исследование.

5. Сохраните файл проекта.

## 6.3. Датчик света

Тема проекта: «Ночная работа».

Описание проекта: продемонстрировать движение Scratch-Duino.Робоплатформы, которая обнаруживает с помощью датчика яркий источник света и двигается к нему до касания с вертикальной поверхностью, отъезжает на 2 секунды и стоит в режиме ожидания, пока источник света не погаснет. Когда загорается другой яркий источник света в зоне видимости (ScratchDuino.Робоплатформа в сумерках «видит» яркий источник света на 360°), ScratchDuino.Робоплатформа снова едет на свет. Так несколько раз, пока не будет остановлен скрипт.

Поле проекта: произвольная ровная поверхность 600×300 мм, два ярких источника света, расположенных по диагонали указанного прямоуголь-ника. Можно использовать один источник яркого света и переносить его с места на место.

Условия выполнения проекта:

— исполнитель — ScratchDuino.Робоплатформа;

— датчики света должны быть установлены на ScratchDuino.Робо-платформе в левое и правое гнёзда, что соответствует значениям переменных Аналог Робот0 и Аналог Робот4; в центральное гнездо установлен датчик касания, что соответствует значению переменной Аналог Робот3;

— исполнение скрипта начинается нажатием клавиши «вверх»;

— обнаружив яркий источник света, исполнитель начинает поворачиваться в его сторону. Определив направление, исполнитель двигается к источнику света;

— как только датчик касания сталкивается с препятствием, исполнитель останавливается и движется назад 2 секунды;

— пока свет горит, исполнитель стоит на месте;

— если свет гаснет, исполнитель начинает «искать» другой яркий источник света;

— остановка скрипта и отключение мотора происходит нажатием на клавиатуре клавиши пробела.

Выполнение проекта

1. Выполните подключение через USB, как описано в разделе 3.2.

2. Тестирование датчиков света (таблица 1) позволило выяснить, что их диапазоны сильно отличаются, поэтому в проверку условия вве-дён выравнивающий коэффициент 1,27.

3. Для более точного определения направ-ления на источник света в конструкцию ScratchDuino.Робоплатформы внесена незна-чительная модификация: между датчиками ус-тановлены «шоры» — две картонки размером 70×35 мм, размещённые слева и справа от дат-чика касания, т.е. между ним и датчиками света (рис. 6.7).

4. Для увеличения угла касания на пластинку датчика прикреплена ма-ленькая пружинка — «бампер». Это полезная модификация датчика каса-ния. Робот подъезжает к источнику света под небольшим углом. Датчик ка-сания срабатывает только при касании под 90°.

С учётом простоты этих модификаций, исполнитель решает довольно сложную задачу. Скрипт — на рис. 6.8.

Рис. 6.8. Скрипт для проекта «Ночная работа».

## 6.4. Датчик ИК-глаз

Тема проекта: «Арена».

Описание проекта: продемонстрировать движение Scratch-Duino.Робоплатформы, обнаруживающей с помощью ИК-глаза препятствие и проезжающей вдоль него.

Поле проекта: для этого проекта было построено поле с ограждением в форме полого цилиндра с высотой стенок 100 мм.

Условия выполнения проекта:

— исполнитель — ScratchDuino.Робоплатформа;

— датчики ИК-глаза должны быть установлены на ScratchDuino.Робо-платформе в левое, правое и центральное гнёзда, что соответствует значениям переменных Аналог Робот0, Аналог Робот4 и Аналог Робот3;

— исполнение скрипта начинается по нажатию на клавиатуре клавиши «вверх»;

— остановка скрипта и отключение мотора происходит по нажатию на клавиатуре клавиши пробела;

— исполнитель объезжает арену по кругу.

Выполнение проекта

Скрипт показан на рис. 6.9.

Рис. 6.9. Скрипт для проекта «Арена».

## 6.6. Совместная работа ScratchDuino.Робоплатформы
и ScratchDuino.Лаборатории

Кроме ScratchDuino.Робоплатформы, линия продуктов ScratchDuino включает ScratchDuino.Лабораторию. ScratchDuino.Лаборатория — это разработанная в образовательных целях электронная плата с открытыми спецификациями, предназначенная для изучения физики, робототехники и программирования (см. рис. 6.10). Подробное рассмотрение ScratchDuino.
Лаборатории выходит за рамки данного руководства, но те, кто заинтересовался, могут найти дополнительную информацию на сайте проекта:

http://www.scratchduino.ru/products/laboratory/.

Руководство пользователя ScratchDuino.Лаборатории находится на файл-сервере проекта: http://files.scratchduino.ru/Инструкции/.

Рис. 6.10. ScratchDuino.Лаборатория.

Тема проекта: “Панель управления”.

Описание проекта: продемонстрировать управления роботом из ScratchDuino.Лаборатории.

Игровое поле: любая плоская поверхность размером 500×500 мм.

Условия выполнения проекта:

— исполнитель — ScratchDuino.Робоплатформа;

— скрипт запускается по нажатию клавиши пробела;

— движение Исполнителя влево, вправо, вперёд (мотор направлен сюда) и назад (мотор направлен туда) контролируется белой, зелёной, красной и жёлтой кнопками ScratchDuino.Лаборатории (см. рис. 3.3). Если кнопка нажата, считывается величина 100; в противном случае считывается величина 0. Имена переменных, в которых хранятся величины, посылаемые кнопками — Аналог Лаборатория0 (зелёная), Аналог Лаборатория1 (жёлтая), Аналог Лаборатория2 (белая), Аналог Лаборатория4 (красная) (см. рис. 6.11). Показания датчиков ScratchDuino.
Лаборатории видны на панели датчиков Лаборатория.

Рис. 6.11. Переменные Аналог Лаборатория 0–4.

Выполнение проекта

1. Подсоедините ScratchDuino.Лабораторию через USB согласно инструк-циям из раздела 2.1 или 2.2 соответственно.

2. Подсоедините ScratchDuino.Robokit через USB, аналогично ScratchDuino.
Лаборатории.

Когда оба устройства подключены, ваша Control Panel должна выглядеть как на рис. 6.12.

Рис. 6.12. ScratchDuino.Лаборатория и ScratchDuino.Робоплатформа
подключены одновременно.

3. Составьте скрипт как на рис. 6.13. Скрипт запускается нажатием на клавишу пробела.

4. Управляйте своим роботом, нажимая кнопки ScratchDuino.Лабо-ратории.

Рис. 6.13. Скрипт для проекта “Панель управления”.

# 7. Отличия ScratchDuino от ScratchDuino 2.0

Различия между версиями показаны на рис. 7.1 and 7.2.

|  | ScratchDuino2 |
| --- | --- |
| Рис. 7.1. В ScratchDuino2, команды Контроль ScratchDuino Robot разделены на две группы: Контроль и События. В блоках ветвления появился добавочный текст, а блок Стоп имеет несколько опций. |
| Рис. 7.2. В ScratchDuino 2.0 команды Мотор Вкл/Выкл помещены в блок ScratchDuino. |

Команды групп Операторы, Внешность, Звук, Перо и Сенсоры одинаковы в ScratchDuino  Robot и ScratchDuino2; группа Переменные в ScratchDuino Robot соответствует группе Данные в ScratchDuino2.

Имена переменных в ScratchDuino2 слегка изменены, по способу, показанному на рис. 7.3.

Рис. 7.3. К именам переменных 
добавлено “Робот” или “Лаборатория”.

# 8. Развиваем сообщество единомышленников

Каждый счастливый обладатель конструкторов проекта ScratchDuino, будь то педагог или родители, спустя какое-то время испытывают лёгкое разочарование: а что дальше? Как правило, свои идеи создания новых проектов быстро заканчиваются. Однако если есть место, где можно показать свои проекты, получить на них отзыв, посмотреть готовые проекты других коллег, то творческие идеи получают новый импульс. Для этого и создаются сетевые сообщества, больше напоминающие клубы единомышленников, где нет различий по возрасту и уровню подготовки. В проекте ScratchDuino местом такого общения является wiki-портал wiki.scratchduino.ru. В этом разделе будут рассмотрены рекомендации для новых участников этого сообщества.

## 8.1. Регистрация на wiki-портале проекта ScratchDuino

1. Пройдите по адресу http://wiki.scratchduino.ru и найдите в правом верхнем углу ссылку Представиться/зарегистрироваться (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Начало регистрации на портале http://wiki.scratchduino.ru.

1. Пройдите по адресу http://wiki.scratchduino.ru и найдите в правом верхнем углу ссылку Представиться/зарегистрироваться (рис. 8.1).

Рис. 8.2. Страница авторизации (она же позволяет перейти 
на страницу создания учётной записи).

3. Заполните данные о себе (рис. 8.3). Обратите внимание, что имя учёт-ной записи будет вашей визитной карточкой на портале. Поэтому выби-райте вариант, по которому вас легко можно узнать. Например, если ваше имя Иванов Иван Иванович, то можно использовать такие варианты Имени учётной записи: Иванов Иван Иванович, Иванов Иван, Ivanov, Ivanov Ivan и т.д. Избегайте анонимных имён. Нажмите кнопку Создать учётную 
запись.

Рис. 8.3. Анкета создания учетной записи.

4. Если все поля заполнены корректно, то появится информация как на рис. 8.4.

Рис. 8.4. Уведомление об успешном создании учётной записи.

5. Проверьте входящие письма и убедитесь, что письмо не попало в спам (тема письма — на рис. 8.5).

Рис. 8.5. Тема письма в папке Входящие в вашем почтовом ящике.

На рис. 8.6 приведен примерный вид письма, которое приходит на вашу почту.

Рис. 8.6. Текст письма в вашем почтовом ящике.

6. Щёлкнув по ссылке в письме (см. рис. 8.6), вы перейдёте на сайт проекта и попадёте на страницу с надписью, показанной на рис. 8.7.

Рис. 8.7. Страница портала после подтверждения почтового ящика.

7. Приступайте к созданию личной странички, где вы сможете выклады-вать свои творческие проекты для обмена и обсуждения. Многие участ-ники Wiki-портала ScratchDuino никогда не встречались лично, поэтому важно разместить на странице свою фотографию. Рекомендуется выбрать ту, на которой вы в хорошем настроении. Ведь создание проектов для роботов — это приятное занятие! Величина файла фотографии не должна превышать 2 МБ. Разрешённые типы файлов: PNG, GIF, JPG, JPEG.

8. Выберите в левом меню портала ссылку Загрузить файл. В открывшейся странице найдите и нажмите кнопку Выберите файл. На своем компь-ютере выберите фото. Выбранный вами файл отобразится на странице (рис. 8.8). Но он ещё не загружен! В нижней части страницы найдите кнопку Загрузить файл. Нажмите её.

Рис. 8.8. Кнопки Выбрать файл и Загрузить файл.

9. В результате страница с загруженным файлом будет выглядеть, как показано на рис. 8.9. Скопируйте имя страницы. В данном примере это Файл:11-04-2015.jpg.

10. Переходите к непосредственному созданию страницы участника сообщества ScratchDuino на портале http://wiki.scratchduino.ru. Обратите внимание, что имя вашей учётной записи выделено в верхней части страницы красным цветом (рис. 8.10). Это значит, что страница названа, но не создана! Щёлкните по имени учётной записи.

Рис. 8.10. Ваша личная страница названа, но не создана.

11. Вы перейдете на страницу с сообщением, показанным на рис. 8.11.

Участник: Елена Александровна Вострикова
В настоящий момент текст на данной странице отсутствует. Вы можете найти упоминание данного названия в других статьях, найти соответствующие записи журналов или создать страницу с таким названием.

Рис. 8.11. Страница, где вам предлагают создать личную страницу.

Выберите ссылку на фразу «создать страницу с таким названием».

12. Перед вами откроется окно текстового редактора (рис. 8.12).

Рис. 8.12. Ваша страница в режиме редактирования.

Для участников сообщества создан шаблон личной страницы. Для создания страницы достаточно внимательно (без ошибок) напечатать фразу {{subst:Шаблон:Личная страница участника сообщества ScratchDuino}}

и нажать кнопку Записать страницу. В результате будет создана ваша страничка с шаблонным содержанием (рис. 8.13).

Рис. 8.13. Ваша страничка с шаблонным содержанием.

13. Перейдите на вкладку Править. Заполните обязательные строчки Личной страницы участника сообщества ScratchDuino. Замените имя файла логотипа Logo-1024be1-300x54.png на имя файла вашей личной фотографии. Вместо фразы Участник сообщества ScratchDuino напишите свои имя, фамилию и т.д.

Например, так может быть заполнена личная страница в режиме Править:

[[Изображение:11-04-2015.jpg|thumb|100px|left|Вострикова Елена Александровна]]

'''Город:''' Новокузнецк

'''Образовательное учреждение:''' [http://ipknk.ru МАОУ ДПО Институт повышения квалификации Новокузнецк]

'''Должность:''' [https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/ начальник отдела развития образования], [http://vostrikova.blogspot.com Мой блог]

'''Мой вклад в развитие проекта ScratchDuino:'''

*[https://goo.gl/Lbzskk Методические рекомендации для проведения мастер-класса]

*[[Проект ScratchDuino.Робоплатформа Чёрная линия]]

'''Мои обсуждения творческих проектов других участников сообщества ScratchDuino'''

Пока не принимала участие в обсуждениях. Жду появления новых проектов.

[[Категория: Участники сообщества ScratchDuino]]

14. Нажмите кнопку Записать страницу.

В целях защиты система просит ввести кодовое слово (рис. 8.14). Введите слово и снова нажмите кнопку Записать страницу.

Рис. 8.14. Проверка, что с порталом работает человек.

После внесения изменений шаблонная страничка станет вашей (рис. 8.15)!

Рис. 8.15. Ваша страничка с заполненным содержанием.

Щёлкните по названию категории Участники сообщества ScratchDuino, и вы перейдёте на страницу с именами всех, кто создал свои страницы и готовится (или уже готов) к размещению своих творческих проектов. Можете изучать страницы участников сообщества и принимать участие в обсуждении готовых творческих проектов.

## 8.2. Размещение фестивальной работы
на wiki.scratchduino.ru

Если вы создали проект, который восхищает вас самих, и вы готовы поделиться им с единомышленниками, то отправляйте свою работу на ежегодный фестиваль по свободной робототехнике ScratchDuino.

На своей личной странице в режиме Править (см. рис. 8.16) добавьте имя страницы, где будет размещён ваш проект. Для этого надо написать строчку по следующим правилам:

1. Начинаться имя страницы должно со слова Проект.

2. После пробела указываете, в какой номинации создан ваш проект.

3. Название вашего проекта должно быть оригинальным и не повторять названия других проектов. Для этого зайдите в [[Категория: Проекты]] и убедитесь, что ваше название не использовали другие.

Пример такой строчки приведён ниже:

*[[Project ScratchDuinoRobokit blackline]]

4. Нажмите кнопку Записать страницу!

Рис. 8.16. Страница портфолио проекта названа, но ещё не создана.

Щёлкните по новой ссылке (рис. 8.16) и перейдите в режим редактиро-вания новой страницы (рис. 8.17).

Рис. 8.17. Редактирование новой страницы.

Для участников фестиваля создан шаблон портфолио фестивального проекта. Для создания страницы достаточно будет внимательно (без ошибок) напечатать фразу

{{subst:Шаблон:Описание фестивальной работы ScratchDuino 2016}}

и нажать кнопку Записать страницу.

В результате будет развёрнуто портфолио фестивального проекта

(см. рис. 8.18).

Рис. 8.18. Шаблонная страница портфолио фестивального проекта.

Далее важно заполнить все разделы портфолио. Ниже приведён текст заполненного портфолио в режиме редактирования страницы.

==Имя автора (авторов) проекта и ссылка(и) на личную (е) странички на http://wiki.scratchduino.ru/==

[[Участник:Елена Александровна Вострикова]]

==Категория участника==

участник вне категории

==Номинация, в которую подается фестивальный проект==

ScratchDuinoРоботоплатформа

==Описание фестивального проекта==

Продемонстрировать движение ScratchDuino.Робоплатформы, которая с помощью датчика, установленного в центральное гнездо (Аналог Робот3), обнаруживает чёрную линию и проезжает вдоль неё.

Поле проекта: для этого проекта было построено поле с использованием секций «Прямая» и «Гладкий поворот»

==Ссылка на скачивание фестивального проекта==

[https://goo.gl/GqWnOp Активная ссылка на файл в формате sb]

[[Категория: Проекты]]

[[Категория: ScratchDuino 2016]]

Нажмите кнопку Записать страницу!

Теперь ваш проект доступен всем участникам сообщества. Отзывы можно написать и прочитать на странице проекта во вкладке Обсуждения.

## 8.3. Правила обсуждения фестивальных проектов
на портале wiki.scratchduino.ru

Фестиваль — это не конкурс, а активный обмен идеями, находками и готовыми проектами, и постоянный поиск наилучших вариантов применения свободной робототехники. Поэтому наряду с количеством и качеством размещённых проектов Экспертная группа при подведении итогов фестиваля будет принимать во внимание количество и качество проведенных участниками обсуждений.

Обсуждение — это всегда диалог: один спрашивает, другой отвечает. Если на вкладке Обсуждение (рис. 8.19) вам заданы вопросы, сделаны заме-чания и предложены идеи для улучшения вашего проекта, то считается хорошим тоном поблагодарить за вопрос и дать обстоятельный ответ, согласиться или не согласиться с замечаниями, рассмотреть и принять (не принять) предложения.

Рис. 8.19. Расположение вкладки Обсуждение 
на странице портфолио проекта.

Чтобы обсуждение не свелось к банальным смайликам или коротким фразам: «Прикольно!», «Класс!», предлагаем использовать в обсуждениях проектов стратегию «3-2-1». Это значит, что вы задаёте автору ТРИ вопроса, делаете ДВА замечания и вносите ОДНО предложение. Пример применения такой стратегии показан на рис. 8.21. В конце своего со-общения нажмите кнопку Ваша подпись и момент времени. Появится вот такой набор символов: --~~~~. Нажмите кнопку Записать страницу.

Обсуждение проекта совершенно незнакомых людей требует вежливости.

Начинайте любое обсуждение с приветствия:

Здравствуйте! Добрый день! Приветствую Вас! и т.д.

В тексте желательно использовать вежливые обороты. Вместо резкой фразы «Проект — отстой!» напишите так: «Идея проекта требует доработки» (рис. 8.20). Сразу научиться разрабатывать оригинальные проекты трудно, и важно поддержать новичков. Доброе слово окрыляет!

Рис. 8.20. Пример заполненной страницы обсуждения 
в режиме Править.

Для вопросов используйте фразы с таким началом:

- Когда? Как? Где? Почему?

- Верно ли я понял(а), что … ?

- А что будет, если … ?

- Можно ли … ?

- В каком месте скрипта … ?

- и т.д.

Для замечаний можно использовать фразы, которые начинаются примерно так:

- Было бы лучше, если …

- Когда нажимаешь, то … (указываете ошибку, которую не заметил Автор)

- Жаль, что нельзя …

- и т.д.

Предложения пишите так, словно ставите себя на место Автора. Всегда можно что-то посоветовать, предложить. Мы вместе ищем лучшие пути, поэтому приветствуется любая идея, которая поможет автору сделать проект лучше.

Рис. 8.21. Пример заполненной страницы обсуждения 
в режиме Читать.

Анонимные обсуждения Экспертной группой фестиваля не принимаются во внимание! В конце текста всегда нажимайте кнопку Ваша подпись и момент времени.

# 9. Информация о проекте

Официальный сайт ScratchDuino 		http://www.scratchduino.ru/

Файл-сервер 					http://files.scratchduino.ru/

Wiki ScratchDuino 				http://wiki.scratchduino.ru/

Группа ScratchDuino на Google+ 		https://goo.gl/uVRm6D

Видеоканал ScratchDuino на YouTube 	https://goo.gl/Y5jDz8

Группа Вконтакте 				http://vk.com/scratchduino

Блог Юрия Винницкого				https://sc169.wordpress.com/

Адрес русскоязычной техподдержки	support@scratchduino.ru

# Приложение

## Положение о фестивале «Свободная робототехника ScratchDuino»

1. Общие положения

Всероссийский (Международный при участии команд из других стран) фестиваль «Свободная робототехника ScratchDuino» (далее — Фестиваль) проводится ежегодно в соответствии с задачами государственной политики в области развития образовательной робототехники и непрерывного IT-образования в Российской Федерации.

Учредители Фестиваля: ЗАО «Тырнет» и партнерские организации.

Целями Фестиваля являются:

— обобщение и распространение опыта использования свободной робототехники;

— внедрение свободной робототехники в учреждения основного и дополнительного образования, а также в семейной форме и в форме самообразования.

Участники Фестиваля: педагогические работники, ученики и творческие коллективы, состоящие из взрослых и детей, по уровням и видам обра-зования.

2. Организация Фестиваля

2.1. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется Организационным комитетом.

2.2. Организационный комитет:

— формирует состав Экспертной группы;

— информирует о сроках, порядке проведения и результатах Фести-валя;

— проводит рассмотрение фестивальных материалов;

— проводит поощрение активных участников Фестиваля.

3. Содержание и порядок проведения Фестиваля

3.1. Фестиваль проводится в 3 этапа.

1-й этап — Практический (сентябрь–декабрь):

— участники фестиваля регистрируются на портале http://wiki.
scratchduino.ru и размещают портфолио фестивальных проектов;

— участники фестиваля изучают работы друг друга, пишут отзывы и задают авторам вопросы;

— участники подают заявку в таблице самозаписи на странице Фестиваля;

— в Группе ScratchDuino на Google+ https://goo.gl/uVRm6D проводятся консультационные семинары;

— информирование о Фестивале в СМИ.

2-й этап — Экспертный (январь):

— работа Экспертной группы;

— определение активных участников Фестиваля по номинациям и уровням образования.

3-й этап — Финальный (7 февраля — Всемирный день робототехники)

— объявление и поощрение активных участников Фестиваля.

3.2. Экспертиза фестивальных материалов проходит по двум (четырём, 
если будут проекты) номинациям по уровням образования:

— ScratchDuino.Лаборатория;

— ScratchDuino.Робоплатформа;

— ScratchDuino.Лаборатория (модификация);

— ScratchDuino.Робоплатформа (модификация).

3.3. Фестивальные проекты размещаются участниками самостоятельно на портале http://wiki.scratchduino.ru/ в виде портфолио проекта с обяза-тельным указанием категорий [[Категория: Проекты]]

[[Категория: ScratchDuino 2016]]

3.4. Фестивальные материалы экспертной группой не рецензируются.

3.5. Имена активных участников Фестиваля будут размещены на главной странице сайта 7 февраля.

4. Критерии отбора активных участников Фестиваля

— количество и качество размещённых проектов;

— количество и качество проведённых обсуждений проектов других 
участников.

5. Сроки проведения Фестиваля

5.1. Портфолио Проектов размещается на сайте http://wiki.scratchduino.ru/ до ___ «___________» 20__ г.

5.2. Список активных участников и виды поощрения будут опубликованы на сайте 7 февраля — во Всемирный день робототехники.

6. Поощрение участников Фестиваля

6.1. Участники Фестиваля получат электронные сертификаты.

6.2. На основании экспертных оценок фестивальных материалов определяются УЧАСТНИКИ, ЛАУРЕАТЫ и ПОБЕДИТЕЛИ Фестиваля по номинациям и по уровням образования.

Руководство пользователя

Вострикова Елена Александровна, кандидат педагогических наук,

начальник отдела развития образования МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк

elena.vostrikova@scratchduino.com

Захаров Леонид Сергеевич, инженер-программист ФГКУ УВО ГУ 
МВД России по Кемеровской области, г. Новокузнецк

Львова Екатерина Анатольевна, ведущий инженер-разработчик 
проекта ScratchDuino, г. Санкт-Петербург

ekaterina.lvova@scratchduino.com

ScratchDuino.Робоплатформа

Корректор Е. В. Толстякова

Сдано в печать XX.XX.2015. Тираж 1000 экз.

Множительный центр ЗАО «Тырнет»

197022 г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5, корп. 7

# Footnotes

https://youtu.be/0u2x_7lnSyo

В данном испытании использовался литий-полимерный аккумулятор с напряжением 7,6 В (в зависимости от уровня зарядки данный аккумулятор выдаёт напряжение от 6,6 В до 8,4 В).

На https://goo.gl/photos/tDwto2Q7s6U9ALi4A — видео работающего скрипта.

На https://goo.gl/photos/tDwto2Q7s6U9ALi4A — видео работающего скрипта.

# Text boxes

Рис. 6.7. Модификации датчика касания и шоры на датчики света.

ПРОЕКТ 
в ScratchDuino

ScratchDuino.Робоплатформа

Спрайт …

- Скрипт 1

- Скрипт …

- Скрипт 2 (стоп)

Сцена

- Скрипт 1

- Скрипт 2

- Скрипт …

- Костюм 1

- Костюм 2

- Костюм ...

Рис. 8.9. Имя страницы, где расположена ваша фотография.

Игровое поле, 
где действует

ScratchDuino. 
Робоплатформа

ScratchDuino Robot